Смеситель полимеров и ДПК SHRL200/500

(горячее и холодное смешивание компонентов)

| 1) Горячий смеситель полимеров SHR-200 |
| --- |
| Полимерный смеситель SHR-200 горячего плавления состоит из цилиндрического корпуса, лопасти, пневматической крышки корпуса, пневмотранспортной системы, приводной системы порошка, ящика электрического управления. Процесс горячего смешивания довольно быстрый, это достигается за счет самопроизвольной силы трения и встроенных в корпус смесителя тенов. |
| Общий объем | 200л |
| Частота вращения главного вала | 650/1300об/мин |
| Мощность двигателя | 30/42кВт |
| Производительность | 320кг/ч |
| Давление воздуха | 0.4-0.6МПа |
| 2) Смеситель для охлаждения SHL-500 |
| Смеситель охлаждения соединяется с SHR-200. Охлаждение сырья происходит за счет подачи холодный воды в корпус смесителя проточным способом. |
| Общий объем | 500л |
| Частота вращения рабочего колеса | 650/1250об/мин |
| Maкс производительность | 400кг/ч |
| Мощность двигателя | 5.5кВт |
| Метод охлаждения | циркуляция воды |
| Вес | 1700kг |
| Общие габариты смесителя 200/500 (ДxШxВ) | 4800ммx2300ммx3000мм |
| Вес смесителя 200/500 | 3500кг |

УСЛОВИЯ:
Оплаты: 35% первоначальный взнос, 65% перед отправкой, после тестирования приеме у продавца. 
Гарантия: 1 год

Цена смесителя 400 000 рублей