# ТАБЛИЦА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДПК

|  | Одно- шаговое производство дпк | Прямая экструзия дпк | Двух- стадийное производство дпк | Двух- стадийное производство дпк | Эконом вариант для дпк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | WPC-1 | WPC-2 | WPC-3 | WPC-4 | WPC-5 |
| Название экструзионной линии | SH 65/120 | SJ 75 | SJ 51/105 | SJ 65/132 | SJE 65/132 |
| Метод производства | одностадийный | одностадийный | двухстадийный | двухстадийный | двухстадийный |
| Тип экструдера | двухшнековый, параллельный (SHJ 65) + одношнековый (90/28) | двухшнековый, параллельный (SHJ 75) | двухшнековый, конический | двухшнековый, конический | двухшнековый, конический |
| Высота центра экструдера, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Производительность | 150 кг/час | 250 кг/час | 100 кг/час | 150 кг/час | 150 кг/час |
| Максимальная ширина изделий, мм | 250 | 600 | 220 | 400 | 250 |
| Виды профилей | террасная доска, лага, сайдинг, погонаж для окон, дверей, прочие мелкие профили дпк | террасная доска, комплектующие, лист, труба и другие крупные профили дпк | террасная доска, лага, сайдинг, погонаж для окон, дверей, прочие мелкие профили дпк | террасная доска, лага, сайдинг, погонаж для окон, дверей, прочие мелкие профили дпк | террасная доска, лага, сайдинг, погонаж для окон, дверей, прочие мелкие профили дпк |
| Сырьевая база | ПЭ или ПП + древесная мука + добавки | ПЭ + древесная мука + добавки | ПЭ, ПВХ + древесная мука + добавки | ПЭ, ПВХ или ПП + древесная мука + добавки | ПЭ + древесная мука + добавки |
| Процентный состав композиции | ПЭ + дерево (30:70) или (40:60) | ПЭ + дерево (30:70) или (40:60) | ПЭ + дерево (30:70), (40:60) ПВХ +дерево (50:50) | ПЭ + дерево (30:70) или (40:60) ПВХ +дерево (50:50) | ПЭ + дерево (30:70) или (40:60) |
| Предварительное смешивание в миксере-смесителе | Миксер 200/500 (в комплекте) | не требуется | Миксер 200/500 (не входит в комплект) | Миксер 300/600 (не входит в комплект) | Миксер 500/1000 (в комплекте) |
| Гранулирование дпк | не требуется | не требуется | Гранулятор дпк SPJ-65 (150-250 кг/час) | Гранулятор дпк SPJ-75A (300-400 кг/час) | не требуется |
| Гравиметрическая система дозирования | не требуется | система из 4 дозаторов | не требуется | не требуется | не требуется |
| Габариты, м (д*ш*в) | 22*2*3 | 21*2,5*3,5 | 18*1,45*2,2 | 20*2,5*3 | 18*1,5*3 |
| Срок производства, дн | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Срок доставки, дн | 21-40 | 21-40 | 21-40 | 21-40 | 21-40 |
| Максимальная потребляемая мощность | 200 квт, с миксером | 120 квт | 145 квт, с миксером | 215 квт, с миксером | 200 квт, с миксером |
| Цена экструзионной линии без доп. оборудования с доставкой, растаможкой, НДС (доллары) | 124 000 | 148 000 | 57 000 | 68 000 | 78 000 |
| Цена гранулятора ДПК с доставкой, растаможкой, НДС (доллары) | ̶ | ̶ | 55 000 | 78 000 | ̶ |
| Цена миксера-смесителя с доставкой, растаможкой, НДС (доллары) | Миксер-смеситель 200/500 - в комплекте | Гравиметрическая система (4 дозатора) - по запросу | Миксер-смеситель 200/500 - 14 100 | Миксер-смеситель 300/600 - 18 500 | Миксер-смеситель 500/1000 - в комплекте |
| Цены на доп. оборудование с доставкой, растаможкой, НДС (доллары) | Для производства и обработки профиля ДПК: Дробилка для ДПК – 9700 Машина для тиснения профиля ДПК под фактуру дерева – 14200 Шлифовальная машина для профиля ДПК – 11800 Волочильная машина для профиля ДПК – 12400 Фильеры для профиля (разработка чертежа входит в комплект) – от 3800 Чиллер 20P - 12000 Для производства древесной муки: Дробилка для дерева – 9400 Мельница (100кг/час) – 22000 Мельница (до 400кг/час) – 31000 Сушилка опилок – 28500 Комплексная линия для производства древесной муки (дробилка, мельница, сушилка) (до 500 кг/час) - 62000 |
| Гарантия на оборудование | Гарантия - 1 год (с момента запуска) |
| УСЛУГИ | Шефмонтаж, запуск оборудования, подбор сырьевой базы, отработка рецептуры древесно-полимерного композита, обучение операторов, бесплатные консультации по оборудованию и производству в течении гарантийного срока - 300 000 руб. |

- Поставка оборудования осуществляется - ж/д 40фут. контейнерами.

- Дешевое некачественное оборудование – не поставляем!

- При значительном объеме заказа – существенная скидка!

- По любым вопросам: +7 (983) 173-0111 (Сергей), info@chi-line.ru

- Возможна любая комплектация оборудования, в большую или меньшую сторону (снижение стоимости).