Коммерческое предложение на поставку

оборудования для производства ДПК из Китая

# Экструзионная линия для производства ДПК SJ 65/132

| № | Оборудование | Кол-во | Ед. | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конический двухшнековый экструдер 65/132 | 1 | шт. | с доставкой, растаможкой, НДС |
| 2 | Вакуумный калибровочный стол | 1 | шт. |  |
| 3 | Отрезное оборудование | 1 | шт. |  |
| 4 | Укладчик готовой продукции | 1 | шт. |  |
| 5 | Дополнительное оборудование | Дробилка, чиллер, для обработки. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Эл. энергия | 380В / 3-ф. / 50Гц |
| Напряжение приборов управления | 220В |
| Сжатый воздух | 0.4~0.6Mпa |
| Вода для охлаждения | 0.2~0.4Mпa |
| Температура воды | 10 ~ 15℃ |

| ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА ДПК |
| --- |
| 1. Конический двухшнековый экструдер SJ 65/132 |
| а) Система экструзии (шнек и цилиндр) |
| Производительность ДПК | 150кг/час |
| Шнек |
| Диаметр | ￠65мм/132 мм |
| Структура шнека | Специальная для ДПК |
| Скорость вращения | 1 ~ 30 об/мин |
| Материал | Легированная сталь 38CrMoAlA |
| Способ обработки | Азотизация |
| Глубина азотизации | 0.5~0.7мм |
| Твердость поверхности | HV740~940 |
| Цилиндр |
| Материал | Легированная сталь 38CrMoAlA |
| Способ обработки | Азотизация |
| Глубина азотизации | 0.6~0.7мм |
| Твердость поверхности | ≥ HV940 |
| Система управления температуры цилиндра |
| Зона нагрева | Литое алюминиевое нагревательное кольцо + оболочка из нержавеющей стали + вентилятор охлаждения |
| Устройство охлаждения | Вентилятор |
| Зона нагрева | 4 зоны |
| Общая мощность нагрева | 21кВт |
| Диапазон температуры | 50~300℃ |
| Мощность вентилятора | 3×0.55кВт |
| б) Дозирующая система подачи сырья |
| Бункер подачи сырья | Нержавеющая сталь |
| Способ | Дозатор |
| Мощность двигателя | 1.1кВт 3-фазное асинхронный |
| Диапазон скорость вращения двигателя | 10 ~1500 об/мин |
| Диапазон скорость вращения шнека подачи сырья | 1 ~ 50 об/мин. |
| управление скорости устройства подачи сырья | частотный преобразователь TECO |
| в) Устройство дегазации |
| Вакуумный насос | Водокольцевой 1шт. |
| Мощность вакуумного насоса | 1,5 кВт |
| Способ работы двигателя | Трехфазный асинхронный |
| Вакуум | 0~ -0.075 Mpa |
| г) Редуктор |
| Коробка передач | Высокий крутящий момент |
| Материал шестеренок | 20CrMoTi |
| Способ обработки шестеренок | Азотизация, шлифование |
| Способ соединения редуктора и главного эл. двигателя | Муфта |
| Преимущества | Сделан по технологии Германии, долгий срок службы, низкий шум. |
| д) Главный эл. двигатель |
| Двигатель | Переменный ток |
| Мощность | 37кВт, 380В/50Гц |
| Способ регулировки скорости | TECO - частотный преобразователь |
| е) Габариты и вес экструдера |
| Габариты | 4200×1500×2100мм |
| Высота центра | 1050мм |
| Вес | 4000Кг |
| к) Система управления линией |
| Тип | Шкаф управления |
| Терморегулятор | Япония, OMRON |
| Частотный преобразователь | Переменный ток, TECO |
| Контактор | Переменный ток, SIEMENS |
| Зона нагрева головки с устройством аварийной остановки и индикатор | 5 зон |
| 2. Вакуумный калибровочный стол |
| Материал ванны | Нержавеющая сталь |
| Длина | 4500мм |
| Ширина | 1100мм |
| Вакуумный насос | 5,5КВТ x 1шт., водокольцевой |
| Вакуум | 0 -0.09 Mpa |
| Водяной насос | 4кВт 1шт. |
| Газовое сопло | 20шт. (желтый) |
| Водяное сопло | 20шт. (синий) |
| Материал соединительного рельса головки | Литой алюминиевый профиль |
| Вентилятор | 0.75кВт. |
| Устройство движения вперед и назад | ходовым винтом |
| Мощность мотора ходового винта | 0.75кВт |
| Способ регулировки верхнего и нижнего положения | Электрический |
| Электроприборы |
| Контактор | SIEMENS |
| Воздушный выключатель | SIEMENS |
| 3. Отрезное оборудование |
| Мощность | 1.5 КВТ |
| Ширина и высота резки макс. | Ширина - 240мм, высота - 80мм |
| Мощность пылесоса | 0.75 КВТ |
| Программа резки | управление PLC |
| Материал ножей резки | Легированная сталь |
| Диаметр ножа резки | 400мм |
| Движение рабочего стола и подъем ножа | Цилиндр и управление PLC |
| Рабочее давление | 0.5~0.7 Mpa |
| Способ работы | Вручную и автомат |
| Способ расчетной длины резки | Концевой выключатель |
| Электроприборы |  |
| Контактор | SIEMENS |
| воздушный выключатель | SIEMENS |
| PLC | TECO |
| 4. Укладчик готовой продукции |
| Длина | 6м |
| Тип | разборный |
| Способ работы | Пневматический цилиндр |
| Способ расчетной длины | Автоматический, Бесконтактный выкл. |

ПОСТАВКА И ОПЛАТА

Срок производства оборудования 50 дней. Срок гарантии на оборудование 1 год. Предоставим тех. паспорт на оборудование и соответствующие чертежи электросхем. Цены на оборудование включают доставку до покупателя на территории РФ ж/д транспортом. Отдельным договором выполним пуско-наладочные работы.

# Дополнительное оборудование

# для производства ДПК:

- Высокоскоростной миксер SHR-300/600 для горячего и холодного смешивания компонентов

| Общий объем | 300л |
| --- | --- |
| Действительный объем | 215л |
| Скорость миксеров | 475/980 об/мин |
| Мощность двигателя | 40/55КВТ |
| Расход воздуха | 0,4 м3/ч |

- Дробилка для отходов ДПК

| Диаметр ротора： | 360мм |  |
| --- | --- | --- |
| Ножей на роторе： | 15 |  |
| Ножей на статоре： | 2 |  |
| Отверстие сетки: | 6-10мм |  |
| Размеры гранулы: | 3-8мм |  |
| Производительность: | 350-500кг |  |
| Мощность двигателя： | 11кВт AC |  |
| Масса | 1 тн |  |

- Чиллер 20Р

| Характеристика | Описание | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Производительность (ккал/ч) | 50ГЦ/60ГЦ | 32749 / 39299 |
| Производительность (КВт) | 50ГЦ/60ГЦ | 38,08 / 45,7 |
| Общая мощность | КВт | 16,4 |
| Источник электропитания | 3PH~380В 50ГЦ(200В/220V/415V 50ГЦ/60ГЦ) |
| Охлаждающий агент | R407a(R134a/R407C) |  |
| Компрессор | Полностью закрыт, вихревой тип |
|  | Мощность КВТ | 6,75*2 |
| Конденсатор | Объем воздуха м3/час | 15000 |
| Охладитель | Поток воды м3/час | 6.55 |
|  | Объем коробки воды, л | 270 |
|  | Диаметр трубки входа воды | 2'' |
| Водяной насос | Мощность КВт | 1,5 |
|  | Ход, м | 25 |
| Габариты | мм | 1850*990*1680 |
| Вес | кг | 750 |

- Шлифовальная машина

| № | Характеристика | Параметр |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ширина изделия | 40-400мм |  |
| 2 | Толщина изделия | 2-110мм |  |
| 3 | Длина изделия | Не более 400мм |  |
| 4 | Скорость | 5-25м/мин |  |
| 5 | Размер шлифовальной ленты | 420*1690мм |  |
| 6 | Мощность двигателя | 11 КВТ |  |
| 7 | Двигатель конвейера | 1.1 КВТ |  |
| 8 | Рабочее давление | >0.55MPA |  |
| 9 | Мощность вытяжки | ≥25м/сек. |  |

- Станок для горячего тиснения профиля «под дерево»

| Используется для тиснения на поверхности доски из натурального дерева, доски из ДПК, листа ПВХ и других декоративных листов. |  |
| --- | --- |
| Ширина накатки | 360мм |  |
| Скорость накатки | 0-10м/мин |  |
| Рабочее давление | 1-6MPa |  |
| Мощность машины | 3-4кВт |  |
| Мощность нагрева верхнего и нижнего вала | 6кВт |  |

- Мельница для производства древесной муки

| Сырье | Древесные опилки, солома |
| --- | --- |
| Влажность муки | не более 4,0% |
| Фракция муки | От 60 мкм |
| Производительность | до 400 кг/час |

По всем вопросам поставки оборудования: +7 (983) 17-30-111