# Линия для ГРАНУЛЯЦИИ пленки ПЭ/ПП

(производительность до 300кг/час)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| 1. КОНВЕЙЕР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДЕТЕКТОРОМ |
| Мощность эл. двигателя | 1.5квт |
| Способ управления | Частотный преобразователь |
| Ширина ленты | 590мм |
| Материал ленты | ПВХ |
| Длина | 4500мм |
| Точность зонда | 2мм |
| 2. СИСТЕМА АГЛОМЕРАЦИИ |
| Мощность эл. двигателя | 55квт |
| Способ охлаждения | вода |
| Мощность эл. двигателя на охлаждение | 4квт |
| Лезвий на роторе | 3 пары, 9шт. |
| Лезвий на статоре | 12шт. |
| Подшипник, марка | SKF |
| Материал трубки | нержавеющая сталь |
| 3. ЭКСТРУДЕР |
| Редуктор | 280 |
| Материал шнека и цилиндра | 38CrMoA1A,азотизация |
| Соотношение L/D | 33:1 |
| Диаметр шнека | 100мм |
| Эл. двигатель | 90квт(AC), частотное управление |
| Скорость вращения | 110~150 об/мин |
| Способ нагрева | Листовой, алюминиевый |
| Зон нагрева | 9 |
| Мощность нагрева | 40квт |
| Вакуумная дегазация | 22 |
| Вакуумный насос | 1.5 кВт |
| Производительность | 250-350кг/ч |
| 4. УЗЕЛ ФИЛЬТРАЦИИ |
| Диаметр сетки | φ200 |
| Время замены сеток | ≤2 сек |
| Мощность насоса | 2.2 кВт |
| Давление | 16 мПа |
| Кол-во отв. | 100 |
| 5. ВОДОКОЛЬЦЕВАЯ РЕЗКА ГРАНУЛ |
| Мощность эл. двигателя | 1.5 кВт |
| Кол-во ножей: | 3 |
| Материал ножа | 1Cr18Ni9Ti |
| Кожух | нержавеющая сталь |
| Насос | 3 кВт |
| 6. ВАННА |
| Длина | 1000 мм |
| Материал | нержавеющая сталь |
| 7. ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ |
| Мощность эл. двигателя | 3 кВт. |
| Скорость вращения | 1500 об/мин |
| Материал | нержавеющая сталь |
| 8. СИСТЕМА СУШКИ |
| Мощность вентилятора |  |
| 9. БУНКЕР ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ |
| Ёмкость | 600 л |
| Материал | нержавеющая сталь |
| 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ |
| Терморегулятор | Япония OMRON |
| Частотный преобразователь | FUJI |
| Контактор | SIEMENS |
| Воздушный выключатель | SIEMENS |
| Эл. двигатель | SIEMENS |
| Защиты ток главного эл. двигателя от перегрузки Защита давления головки (DYNISCO датчик давления) |
| ЗАПЧАСТИ |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| 1. | Амперметр | 2 |
| 2. | Термопара | 2 |
| 3. | Нагревательное кольцо и труба разных характеристик | по 1 шт. |
| 4. | Реле времени | 2 |
| 5. | Контактор | 1 |
| 6. | Реле | 1 |
| 7. | Отвертка | 2 |
| 8. | Подшипники конвейера | 2 |
| 9. | Шестигранники 3-17 | 1 |
| 10. | Раздвижной ключ 12 | 1 |
| 11. | Раздвижной ключ 15 | 1 |
| 12. | Сальник Φ75*50*12 | 2шт |

Срок изготовления: 70 дней с дня получения предоплаты. Предоплата 25%!

Цена с доставкой, растаможкой и НДС:

ЗВОНИТЕ +7 (983) 173-0111